## Slide 1: Монтаж электрической цепи
Выполнил учитель технологии Зинченко А. Г.
Советск 2016
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 10 города Советска Калининградской области

## Slide 2: Монтаж электрической цепи состоит из двух основных операций: оконцовывание проводов и присоединение их к электроарматуре
а) - кольцом
б) - тычком

## Slide 3: Подключение провода к контакту
а – колечком; б – тычком;
1 – винт, 2 – пружинная шайба, 3 – плоская шайба, 4 – колечко провода, 5 – скоба, 6 - тычок

## Slide 4: Зачистка провода
Взять два одножильных многопроволочных провода.
От конца одного провода отмерить 35 мм, от конца другого – 15 мм

## Slide 5: Безопасный способ снятия изоляции
Надрезав ножом изоляционную оболочку, снять её с конца провода соответственно: 35 мм с одного и 15 с другого

## Slide 6
Зачистить проволочки проводов до блеска (ножом или наждачной бумагой) и скрутить в тугой жгутик

## Slide 7: Оконцовывание тычком
На срезе изоляции провода со жгутиком длиной 15 мм закрепить конец изоляционной ленты. Наматывая ленту так, чтобы каждый последующий виток накладывался на половину предыдущего, заизолировать срез

## Slide 8: Оконцовывание петелькой
1. На проводе со жгутиком длиной 35 мм, используя круглогубцы, загнуть колечко внутренним Ø 4 мм на расстоянии 8 – 10 мм от изоляционной оболочки
2. Оставшимся концом обвить провод на два – три оборота между колечком и изоляционной оболочкой

## Slide 9: Зарядка лампового патрона
Разобрать ламповый патрон:
отвинтить нижнюю часть разъемного корпуса,
Вынуть фарфоровый сердечник

## Slide 10: Зарядка лампового патрона
2. Два куска провода продеть сквозь верхнее отверстие фланца патрона
Оконцевать провода петелькой
3. Присоединить оконцованные провода к контактным винтам фарфорового сердечника
4. Собрать ламповый патрон

## Slide 11: Зарядка штепсельной вилки
1. Разобрать вилку: разъединить корпус, вынуть контактные штифты и фибровую прижимную планку
2. Два конца провода оконцевать петелькой

## Slide 12: Зарядка штепсельной вилки
3. Присоединить оконцованные провода к контактным штифтам
4. Уложить провода со штифтами в корпус вилки и закрепить их фибровой прижимной планкой
5. Собрать штепсельную вилку

## Slide 13: План выполнения работы
1. Способы оконцовывания проводов
2. Приемы зачистки провода
3. Зарядка лампового патрона
4. Зарядка штепсельной вилки
5. Соблюдение правил безопасности

## Slide 14: Используемые источники
Технология. Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб. / Под ред. В. Д. Симоненко. – М. Вентана-Граф, 2006. – 208 с. : ил.
Технология. 8 класс (юноши): поурочные планы по учебник под ред. В. Д. Симоненко / сост. Ю.П. Засядько. – Волгоград: Учитель, 2005. – 151 с.