## Slide 1
Презентация проекта

## Slide 2
Большие затруднения вызывает у младших школьников зарядка лобзиков пилками. Чтобы упростить эту операцию, я сделал приспособление, которое сжимает концы дуги -- эксцентриковый сжим. После закрепления пилки приспособление снимают, и концы дуги, стремясь раздвинуться, натягивают пилку. Эксцентриковый сжим напоминает малку и может использоваться как этот инструмент.

## Slide 3
Сжимы для лобзиков могут быть металлические деревянные или комбинированные. Рычаг с эксцентриком подвижен и обеспечивает сжатие двух деталей. Эксцентрик может быть овальным или многогранным. Щечки (накладки) обеспечивают фиксацию сжимаемых деталей, они неподвижны.

## Slide 4
С древнейших времен люди сталкивались с необходимостью сжимать упругие изделия (пружины, упругую древесину, крепления обручей в бочке). История не сохранила имя ученого, который изобрел сжим-эксцентрик, возможно в древности этот инструмент имел совсем другое название. В настоящее время сжимы используются в автотехнике (сжимы для пружин и амортизаторов), съемники подшипников вращающихся деталей и т.д. По мере развития декоративной обработки древесины ручным лобзиком возникла проблема установки пилок в упругие дуги. Возможно это стало причиной изобретения сжима для лобзика.

## Slide 7
Эксцентриковый сжим используется для сжатия дуг лобзика, тем самым облегчает зарядку пилки в лобзик.
Изделие состоит из пяти деталей, представленных в документации.
Для удобства вынимания рычага в накладках просверлить полуотверстие.
Поверхность изделия покрывают лаком или краской.

## Slide 8
Изделие должно быть лёгким, точным и безопасным в работе.
Устойчиво при контакте с влажными, твердыми и острыми предметами.
Эстетичным, удобным и посильным при эксплуатации детьми 5-8 классов.
Простым и дешевым при изготовлении.
Изделие должно быть утилизируемым (т.е. безвредно использоваться после полного выхода их эксплуатации).

## Slide 9
Сверлильный станок «Корвет»
Свёрла ø 6 ø10ø 25, зенкер
Ножовка по дереву, по металлу
Верстаки, тиски.
Рашпиль.
Линейка, штангенциркуль, карандаш, угольник, циркуль.
Шило, струбцина.
Лак паркетный ПФ-231
Шлифовальная шкурка.
Болт М 6X34
Гайка М 6
Фанера S9
Приспособление для распиливания
Рубанок
Слесарный молоток

## Slide 10
Для изготовления измерительного инструмента «Эксцентриковый сжим для лобзика» я взял остаток полосы фанеры S9 от упаковочного ящика. Готовые детали: болт, гайка. Остатки лака и кисточка после ремонта.

## Slide 11
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ:
Приведите в порядок свою одежду, застегните или завяжите обшлага, рукавов, наденьте головной убор (девочки должны убрать волосы под косынку, подвязанную без свисающих концов).
Проверьте исправность пускового устройства, ограждений станка,
поставьте ноги на деревянную решетку.
Не касайтесь электропроводов и токоведущих частей электрооборудования - можете попасть под напряжение.
Уберите со стола станка все посторонние предметы
Подготовьте режущий и измерительный инструмент, зажимное приспособление, заготовки, крючок для удаления стружки.
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ;
1.Надежно закрепите в зажимном приспособлении (в машинах или ручных тисках, кондукторе и т.д.) заготовку, проверьте правильность и прочность крепления. Помните, что при сверлении нельзя удерживать заготовку рукой.
2.Установите, надежно закрепите сверло в патроне, шпинделе станка или
переходной втулке, проверьте правильность и прочность крепления. Помните, что устанавливать и снимать сверло во время вращения шпинделя запрещается.
Шпиндель и патрон не должны иметь выступающих частей. Шпиндель и патрон следует ограждать телескопической трубкой или защитным козырьком.
Если нет защитного козырька, то при сверлении хрупких металлов
наденьте защитные очки.
Сверло подводите к заготовке плавно, без рывков.
Во время работы запрещается близко наклониться к станку,
облокачиваться на него, оставлять без присмотра.
7.Нельзя наносить охлаждающую жидкость тампонами или концами, так как сверло может намотать их на себя и захватить пальцы работающего.
8. Для смены заготовки, сверла, удаления стружки следует остановить
станок.
9.Убирать стружку со стола разрешается только крючками и щеткой сметкой. Сметать руками или сдувать стружку категорически запрещается, так как можно порезать руки или засорить глаза.
10.Переводите ремень с одной ступени шкива на другую можно только после остановки станка и электродвигателя.

## Slide 12
Себестоимость рассчитывается по формуле:
С=С1+С2+Ао
Стоимость коммунальных услуг не учитывали, так-как работу производили в школьной мастерской.Так как мы не приобретали оборудование, а лишь его использовали, то мы взяли амортизационные отчисления (Ао) составили:
Ао = Со x 0,05% = 2287 x 0,05% = 114,36 руб.
Себестоимость изделия:
С = С1+С2+Ао = 4+49,20+23,30=76,50 руб.

## Slide 13
Изделие изготовлено из материалов, которые легко утилизируются. Фанера может быть переработана в сырьё для изготовления ДВП, ДСП или быстро перегниёт. Металлические детали можно переплавить. Таким образом, изделия можно считать экологическим чистым с точки зрения утилизации (исключения составляют лакокрасочные материалы).

## Slide 14
Не хватает сил у вас --
Есть надёжный сжим у нас.

## Slide 15
Проект «Эксцентриковый сжим для лобзика» имеет практическое значение. С помощью этого изделия легко и просто можно сжать концы дуги ручного лобзика для заправки пилки. Эксцентриковый сжим напоминает малку и может использоваться как этот инструмент.

## Slide 16
«Дидактический материал по трудовому обучению» В.И.Коваленко, В.В.Куленёнок
«Пионер- умелец», Л. А. Ерлыкин
«Технология обработки древесины», Карабанов И. А.
«Технология обработки металлов», Е. М. Муравьёв
«Технология 6 класс», Симоненко В. Д.
«Технология 7 класс», Симоненко В. Д.
«Изготовление инструментов в школьных мастерских», Семенихин В.П., Издательство «Просвещение» 1987г.